## Slide 1: Практическая работа №1 Правила техники безопасности в кабинете химии. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием
8 класс

## Slide 2
Цель:
Подробно ознакомить учащихся с правилами техники безопасности в кабинете химии.
Рассмотреть лабораторное оборудование, изучить его назначение, приемы обращения с ним.
Оборудование: лабораторный штатив, спиртовка, держатель, пробирка, круглодонная и коническая колбы, спички.

## Slide 3: Правила техники безопасности в кабинете химии.
Помни, каждый ученик, Знай, любая кроха: Безопасность – хорошо, А халатность – плохо
Работа по инструкции (карточки)

## Slide 4: Знакомство с лабораторным оборудованием

## Slide 5: а) Устройство лабораторного штатива
Штатив служит для крепления деталей химических установок при выполнении опытов. Он состоит из массивной чугунной подставки, в которую ввинчен стержень. На стержне при помощи муфт укрепляют лапки и кольца

## Slide 6
Пробирку обычно зажимают около отверстия. Винт лапки сверху.
На кольце устанавливают фарфоровую чашку

## Slide 7: б) Приёмы работы со спиртовкой. Строение спиртовки.

## Slide 8: Правила работы со спиртовкой:
Зажигать только спичкой, запрещается зажигать другой спиртовкой.
Перед тем, как зажечь, нужно расправить фитиль, а диск должен плотно прилегать к горлышку.
Нельзя переносить спиртовку во время работы в зажжённом виде с одного стола на другой.
Тушить только колпачком – не дуть!

## Slide 9: в) Строение пламени

## Slide 10: Первая помощь при ожогах:
Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом, затем, для снятия болевых ощущений, глицерином и накладывают сухую стерильную повязку. Во всех остальных случаях накладывают стерильную повязку после охлаждения места ожога и обращаются в медпункт.

## Slide 11
Большинство опытов проводят в стеклянной посуде: пробирках, химических стаканах, колбах. Во время опыта в них приходится перемешивать содержимое.
В пробирке, как правило, смешивают малые количества веществ (не более 2 мл). Высота столбика жидкости при смешивании растворов в пробирке не должна превышать 2 см. Перемешивание растворов в пробирке производят быстрым энергичным постукиванием по ее нижнему концу.
В колбе содержимое перемешивают круговыми движениями, а в стакане – стеклянной палочкой с резиновым наконечником

## Slide 12: Инструкция по технике безопасности:
Стекло – хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при изгибе. Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины и отбитые края.
Пробирку закрепляют в держателе так, чтобы от горлышка пробирки до держателя было расстояние 1 – 1, 5 см.
Предметное стекло вначале прогревают полностью, а затем вносят в зону тёмного конуса горящей свечи.

## Slide 13: Первая помощь при порезах:
а) в первую очередь, необходимо остановить кровотечение (давящая повязка, пережатие сосуда);
б) если рана загрязнена, грязь удаляют только вокруг неё, но ни в коем случае – из глубинных слоёв раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени;
в) после обработки рану закрывают стерильной салфеткой так, чтобы перекрыть края раны, и плотно прибинтовывают обычным бинтом;
г) после получения первой помощи обратиться в медпункт.

## Slide 14
Пробирка химическая используется для проведения большинства простейших опытов и как деталь собираемых приборов.
Химический стакан с носиком служит для хранения жидких и твердых веществ, а также для проведения простейших химических операций (растворение, нагревание).
Колба коническая используется для хранения жидких и твердых веществ, а также для проведения различных химических операций.
Колба плоскодонная служит для проведения химических операций, а также для хранения жидких и твердых веществ.

## Slide 15
Мерная посуда: цилиндр, стакан — используют для измерения объема жидкостей.
Колба круглодонная служит для проведения разнообразных химических операций при нагревании.

## Slide 16
Воронка конусообразная служит для переливания жидкостей и фильтрования.
Стеклянная палочка предназначена для размешивания веществ в химической посуде. Для предохранения посуды от случайного растрескивания при размешивании веществ на конец стеклянной палочки надевают кусочек резиновой трубки
Ложка фарфоровая (1), шпатель (2) служат для взятия твердых и сыпучих веществ.
Ложка-дозатор (3) предназначена для взятия определенной порции вещества.

## Slide 17
Чашка фарфоровая применяется для выпаривания жидкостей.
Тигель фарфоровый предназначен для нагревания и прокаливания твердых веществ при высокой температуре.
Треугольник фарфоровый используется для размещения в нем тигля. Треугольник помещают на кольцо штатива.

## Slide 18
Ступка с пестиком служат для размельчения и растирания твердых веществ.
Штатив для пробирок, служит для размещения в нем пробирок.
Зажим пробирочный служит для закрепления пробирки, если вещество в пробирке требуется нагреть в пламени.

## Slide 19
Зажим пружинный используют для зажимания резиновых трубок при монтаже различных приборов.
Промывалка служит для промывания осадков дистиллированной водой, для смывания осадков с фильтров и стенок сосудов. Ее используют также для хранения небольших количеств дистиллированной воды.
Воронка делительная предназначена для разделения несмешивающихся жидкостей, имеющих разную плотность.

## Slide 20
Склянка с пипеткой служит для хранения растворов реактивов при работе с малыми количествами веществ.
Пластина для капельного анализа (керамическая или стеклянная) используется при выполнении опытов с очень малыми количествами веществ в объеме 1-2 капель.
Прокладка керамическая огнезащитная используется при нагревании веществ в стеклянной посуде. Прокладку размещают на кольце металлического штатива.

## Slide 21
Для переливания жидкостей из одной посуды в другую применяют воронки. Воронки используют и для фильтрования. В этом случае в воронку вкладывают бумажный фильтр (кружок фильтровальной бумаги), который вырезают по размеру воронки.

## Slide 22
Спасибо за активную
работу на уроке!